СОДЕРЖАНИЕ

Модель Caddy 4MOTION

Подробнее: www.test-drive.ru/volkswagen/caddy

| Краткий обзор |  |
| --- | --- |
| Caddy 4MOTION | стр. 02 |
| Модификации модели |  |
| Грузовой фургон Caddy 4MOTION | стр. 04 |
| Caddy Life 4MOTION | стр. 06 |
| Caddy Tramper 4MOTION | стр. 08 |
| Технические характеристики/цены | стр. 10 |

Модель Caddy 4MOTION

Третье поколение Caddy является воплощением беспрецедентной пятилетней истории успеха. Многочисленные награды являются свидетельством высокой степени признания модели, особенно на рынке коммерческих автомобилей.  Линейка Caddy 4MOTION предлагает модификации на все случаи жизни:  закрытый грузовой фургон Kasten,  универсал Kombi и семейный Life. Муфта Haldex с электронным управлением распределяет крутящий момент между передней и задней осью.

Для модели Caddy 4MOTION подразделением Volkswagen Коммерческие автомобили был создан четырехцилиндровый турбодизельный двигатель (объемом 1,9 л и мощностью 77 кВт / 105 л.с.) с максимальным крутящим моментом 250 Нм. Модель оснащена 6-ступенчатой механической коробкой передач, которая обеспечивает плавное переключение передач на грунтовых участках дороги и снижает уровень нагрузки на сцепление. Уже в базовой комплектации полноприводный вариант Caddy оснащен электронной системой стабилизации курсовой устойчивости ESP, ассистентом движения на подъеме, а также сажевым фильтром DPF.

Для автомобиля таких размеров Caddy 4MOTION имеет очень низкие показатели выброса CO2: 172 г/км (для грузовых фургонов «Kasten») и 176 г/км (для грузопассажирских «Kombi» и пассажирских автомобилей «Life»). Полноприводный Caddy отличается также низким потреблением дизельного топлива: 6,6 и 6,7 л (для «Kombi» и «Life» соответственно). Таким образом, расстояние, которое автомобиль может проехать без дозаправки достигает 900 км, при заправке бака на 60 л. Максимальная скорость для всех версий модели Caddy 4MOTION составляет 164 км/ч. Грузовой фургон разгоняется до 100 км/ч за 13,7 секунд; для модификаций Kombi и Life время разгона составляет 13,9 секунд.

|  | 1 Caddy 4MOTION приводится в действие четырехцилиндровым турбодизельным двигателем мощностью 77 кВт / 105 л.с. 2 Для обеспечения безопасности Caddy 4MOTION оснащен электронной системой поддержания курсовой устойчивости ESP. |
| --- | --- |

По сравнению с переднеприводными версиями модель Caddy 4MOTION существенно модифицирована по многим позициям, и прежде всего, изменилось ее техническое оснащение. Наряду с электронно-управляемой муфтой Haldex IV поколения, к техническим нововведениям относятся: новый составной карданный вал, система выброса отработавших газов, адаптированная под работу дифференциала заднего моста и карданного вала, а также топливный бак новой конструкции. Кроме этого, задняя часть кузова усилена продольными ребрами жесткости.

Для распределения тягового усилия между передним и задним мостом автомобиль оснащен электронно-управляемой муфтой. Используемая муфта Haldex является многодисковым сцеплением, работающим в масляной ванне, и установлена непосредственно у заднего моста. Аккумулятор давления муфты снабжается маслом при помощи электронасоса, рабочее давление которого составляет 30 бар. Блок управления рассчитывает идеальный крутящий момент для заднего моста и с помощью клапана управляет давлением масла, определяя необходимую нагрузку на рабочий поршень муфты. При этом давление прижима пакета дисков муфты растет пропорционально требуемому крутящему моменту задней оси. Таким образом, путем изменения давления можно плавно регулировать передаваемый крутящий момент и, соответственно, улучшать динамику движения. В отличие от прежних поколений 4MOTION система работает, не допускает пробуксовывания, поскольку происходит постоянная поддержка рабочего давления. В случае необходимости на задние колеса может быть передано до 100 процентов крутящего момента.

Если конструкции переднего моста у переднеприводного и полноприводного Caddy идентичны, то для последнего потребовалось заново разработать задний мост. При этом специалисты Volkswagen Коммерческие автомобили посчитали необходимым установить неразрезной задний мост, отличающийся максимальной жесткостью конструкции. Листовые рессоры и амортизаторы были соответствующим образом адаптированы к дополнительному приводному мосту. Для максимального усиления конструкции в кузов были вмонтированы ребра жесткости.

|  | 1 Для передачи тягового усилия в автомобиле используется 6-ступенчатая механическая коробка передач, обеспечивающая плавный переход с одной ступени на другую и защиту муфты. 2 В случае необходимости на задний мост может быть передано до 100 процентов крутящего момента. |
| --- | --- |

Амортизационные стойки компенсируют дополнительные нагрузки на кузов, возникающие от действия полного привода.

В Германии в базовой комплектации модель Caddy 4MOTION оснащен многофункциональным дисплеем, противотуманными фарами, термозащитными стеклами, 15-дюймовыми дисками с шинами размера 195/65 R15 и правой сдвижной дверью в задней части автомобиля (в комплектации Life дополнительно установлена левая сдвижная дверь). По выбору клиента Caddy 4MOTION может быть оборудован открывающейся или подъемной задней дверью. Дополнительно возможна установка стального защитного бруса для двигателя и коробки передач.

Полноприводная модель Caddy была сконструирована специалистами подразделения Volkswagen Коммерческие автомобили для промышленных предприятий и частных клиентов, которые пользуются автомобилем главным образом в горных районах, в сложных погодных условиях, а также на дорогах с низкой проходимостью. Для автовладельцев, часто выезжающих за город, необходим универсальный автомобиль с наилучшими тяговыми характеристиками - такой как Caddy. На основании анализа рынка специалисты подразделения Volkswagen Коммерческие автомобили сделали вывод о том, что приблизительно 20% всех автомобилей Caddy 4MOTION будут проданы в Германии. Наряду с Германией, в пятерку самых крупных по объемам продаж рынков входят Скандинавия, Австрия, Франция, Италия и Испания.

Полноприводный грузовой фургон Caddy 4MOTION

Грузовой отсек фургона Caddy 4MOTION вместимостью 3,2 кубометра имеет достаточно места для перевозки небольших грузов на малые расстояния. Доступ к нему осуществляется как сзади, так и с правой стороны автомобиля. Для этого в задней части автомобиля имеются две распашные асимметричные двери.

|  | 1 Модель Caddy 4MOTION в отличие от переднеприводных версий претерпела модификацию по многим позициям. 2 В модели Caddy 4MOTION установлена новая конструкция электронно-управляемой муфты Haldex. |
| --- | --- |

Габариты груза по высоте могут достигать 1116 мм. На выбор можно заказать остекленные двери или оставить боковины кузова неостекленными. Подъемная задняя дверь устанавливается по желанию клиента. Новый Caddy можно заказать как с дополнительной левой сдвижной дверью, так и отказаться от установки задних боковых дверей вообще.

Ширина грузового отсека варьируется от 1558 мм (в передней части отсека) до 1170 мм - между колесными арками. Грузовой отсек длиной 1781 мм с абсолютно ровной поверхностью позволяет разместить европоддон. Грузоподъемность фургона Caddy Kasten 4MOTION, в зависимости от комплектации, может достигать 720 кг. Максимальная масса буксируемого прицепа составляет около 1500 кг. Разумеется, можно заказать Caddy и с остекленной задней частью кузова, и в комплектации Kombi со складным задним сидением для трех пассажиров.

Так как эти автомобили зачастую обслуживаются несколькими водителями, наличие интуитивно включаемых функций крайне необходимо. Рабочее место водителя (дополнительно может быть установлено многофункциональное рулевое колесо) спроектировано максимально эргономично. Автомобиль очень удобен в  повседневном использовании - его салон оборудован большим количеством вещевых отсеков. В открытом ящике для перчаток и двух небольших нишах на панели приборов хранятся вещи, необходимые в работе каждый день. Бутылки с напитками (объемом до 1,5 л) можно расположить в нише на двери и не бояться, что они опрокинутся. Четыре держателя для стаканов и ниши под различные необходимые предметы располагаются вокруг ручного тормоза на центральной консоли между сиденьями. В сплошную багажную полку над лобовым стеклом помещается даже папка для документов формата A4.

Кнопки управления отоплением, вентиляцией и кондиционером Climatic расположены в центре панели приборов. Они одинаково доступны для водителя и для пассажира на переднем сиденье.

|  | 1 Caddy 4MOTION приводится в действие четырехцилиндровым турбодизельным двигателем мощностью 77 кВт / 105 л.с.. 2 Модель Caddy 4MOTION сконструирована специалистами подразделения Volkswagen Коммерческие автомобили специально для вождения в горных районах, в сложных погодных условиях, а также на дорогах со сложной проходимостью. |
| --- | --- |

Над тремя поворотными регуляторами вентиляции рядом с переключателями кондиционера находятся два регулировочных колеса системы подогрева сиденья (поставка – по желанию клиента). В отличие от традиционной версии кондиционер Climatronic, устанавливаемый дополнительно, автоматически регулирует интенсивность отопления,  что позволяет поддерживать постоянную температуру в салоне.

Грузопассажирский фургон Caddy Life 4MOTION

Caddy Life 4MOTION является одной из модификаций в серии полноприводных автомобилей Caddy. Автомобиль рассчитан на пятерых пассажиров и позволяет комфортно разместиться всей семье. Заднее многоместное сиденье настолько удобно, что дает возможность расположиться с комфортом, оставляя достаточно места для ног. По желанию можно установить второе сиденье в багажном отсеке. Тем самым компактный автомобиль на все случаи жизни превращается в семиместный микроавтобус. Внутренне пространство салона оборудовано таким образом, что пассажиры путешествуют, будто находясь в кинотеатре: каждый последующий ряд имеет более высокий уровень сидений по сравнению с предыдущим, и прежде всего этому обрадуются маленькие пассажиры. Сдвижные двери шириной 700 мм по обеим сторонам автомобиля обеспечивают удобную посадку и высадку.

Багажный отсек объемом до 2850 литров обеспечивает Caddy Life 4MOTION статус автомобиля, оборудованного по высшему разряду. Если для груза требуется больше места, то можно сложить заднее сиденье. Дополнительное двухместное сиденье можно без труда демонтировать. Тем самым длина багажного отсека увеличивается до 1354 мм. Если же вдруг загрузка семиместного автомобиля превысит 546 кг, водитель может воспользоваться прицепом с буксируемой массой 1500 кг.

Сиденье водителя регулируется по высоте. Для оптимального обзора панели приборов и обеспечения надежности действий можно отрегулировать рулевое колесо по высоте и наклону.

|  | 1 Полноприводная модель Caddy новейшее поколение 4MOTION оснащено электронно-управляемой муфтой Haldex. 2 Следуя последним течениям в моде, Caddy Life 4MOTION может похвастаться своей необыкновенной универсальностью. |
| --- | --- |

В дополнительную комплектацию включено многофункциональное рулевое колесо, которое позволяет управлять магнитолой, телефоном и системой навигации, не отрывая рук от руля. Разумеется, салон оснащен фронтальными (для водителя и пассажира на переднем сиденье), а также боковыми подушками безопасности.

Caddy Life 4MOTION привлекает продуманным расположением вещевых ящичков, отделений и багажного пространства. В основании сидений водителя и переднего пассажира по желанию клиента устанавливается по вместительному выдвижному ящику. Дополнительно, можно разместить вещи на багажной полке, проходящей над ветровым стеклом. Другие вещевые отсеки и держатели для напитков расположены в центральной консоли между сиденьями и на дверях салона. В отсеки на передних дверях можно вставить бутылки объемом до 1,5 л и не бояться, что они упадут. Кондиционер Climatic / Climatronic, систему обогрева сидений и навигационную систему с большим цветным дисплеем можно установить дополнительно. То же относится к пакету «Свет и обзор», в который входят датчики дождя и освещенности и салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения.

С помощью сенсорного дисплея можно управлять радионавигационной системой RNS 510. Система подключена к каналу дорожной информации и позволяет быстро рассчитывать маршруты, предлагая цветные картографические изображения в формате 16:9. Для сохранения навигационных данных система оснащена жестким диском на 30 Гб, который также может использоваться для хранения аудиофайлов (в формате MP3 / WMA). Дисплей позволяет выводить карту в трехмерном режиме, а при установленном ассистенте парковки PDC – схематическое изображение парковочного места сзади, а также фото- и видеоизображение. Кроме всего прочего, новая система RNS 510 имеет возможность отображения топографических деталей на карте. Встроенный DVD-привод позволяет воспроизводить музыку и смотреть фильмы в форматах MP3 и WMA.

|  | 1 Автомобиль Caddy Life 4MOTION легко передвигается и по грунтовым дорогам. Можно установить дополнительный защитный брусу, который будет предохранять днище от ударов камней. 2 В автомобиле Caddy все находится на своем месте. Вследствие частой смены водителей необходимо наличие интуитивно включаемых функций. |
| --- | --- |

Просмотр видеофильмов возможен только при остановке автомобиля. На  передней панели находится разъем для карт памяти SD, с которых можно считывать аудиофайлы в заданных форматах.

Модель для активного отдыха Caddy Tramper 4MOTION

Полноприводный автомобиль Caddy Tramper 4MOTION появится к лету 2009 г. Основой этой модели стала модификация фургона Caddy Life. Это недорогой универсальный автомобиль со спальными местами, подходящий как для повседневного использования, так и для длительных путешествий. Спальные места можно заказать непосредственно при покупке нового автомобиля.

Раскладная кровать постоянно находится в автомобиле Caddy Tramper 4MOTION. Спальное место перевозится в упакованном и надежно закрепленном виде в багажном отсеке, совсем не загружая его. Чтобы оборудовать спальное место требуется всего лишь откинуть вперед спинки задних и передних сидений. После чего в автомобиле можно разложить кровать длиной 2,00 м и шириной 1,10 м - такую же, как и стандартная лежанка в кемпинге.

Для затемнения салона можно использовать шторку в передней части автомобиля, которая крепится на соответствующем серийной комплектации потолочном вещевом отсеке или на верхней вещевой сетке. С помощью молнии шторка фиксируется на матрасе. Шторка на заднем стекле защищает от нежелательных взглядов снаружи. Подвесные съемные сумки закрывают боковые стекла. Вещевой отсек на потолке можно достать даже лежа. Вентиляционная решетка с противомоскитной сеткой, устанавливаемая по заказу, обеспечит поступление свежего воздуха во время сна.

|  | 1 Caddy Tramper незаменим для любителей заниматься спортом на открытом воздухе¬, ходить в походы и просто путешествовать. 2 Дополнительно можно оснастить Caddy палаткой, которая крепится под открытой крышкой багажного отсека. |
| --- | --- |

В случае необходимости для освещения салона можно использовать плафон внутреннего освещения и две галогеновые лампы. Если же свет оставить на ночь, то автомат защиты АКБ предотвратит полную разрядку аккумуляторной батареи.

Дополнительно можно оснастить Caddy Tramper 4MOTION палаткой, которая подвешивается под открытой крышкой багажного отсека. Благодаря размерам 2,30 м x 2,00 м она предоставляет отличную возможность для отдыха в походе. Сдвижную прозрачную крышу с электроприводом, переносной 7-литровый холодильник и комплект для пикника из стола и двух стульев можно приобрести как аксессуар.

| Caddy 4MOTION | Kasten | Kombi | Life |
| --- | --- | --- | --- |
| Двигатель |  |  |  |
| тип двигателя | 4-цилиндровый дизельный двигатель TDI PDE |  |
| монтажное положение | поперечное в передней части | поперечное в передней части | поперечное в передней части |
| диаметр цилиндра / ход (мм) | 79,5 /95,5 | 79,5 /95,5 | 79,5 /95,5 |
| рабочий объем, эффективный (см3) | 1896 | 1896 | 1896 |
| очистка ОГ | двухступенчатый катализатор окисления, сажевый фильтр для дизельного двигателя |
| мощность (кВт при об/мин) | 77 при 4000 | 77 при 4000 | 77 при 4000 |
| макс. крутящий момент (Нм при об/мин) | 250 при 1900 | 250 при 1900 | 250 при 1900 |
| норма токсичности ОГ | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 |
| Характеристики движения |  |  |  |
| ускорение 0-80 км/ч (с) | 8,7 | 8,9 | 8,9 |
| ускорение 0-100 км/ч (с) | 13,7 | 13,9 | 13,9 |
| Макс. скорость (км/ч) | 164 | 164 | 164 |
| Расход топлива |  |  |  |
| тип топлива | дизельное, согласно DIN EN 590 |  |
| в городе/за городом/в комбинации (л) | 8,1 / 5,6 / 6,6 | 8,2 / 5,8 / 6,7 | 8,2 / 5,8 / 6,7 |
| выброс CO2 (г/км) | 172 | 176 | 176 |
| Передача усилия |  |  |  |
| коробка передач | 6-ступенчатая механическая КП, постоянный полный привод |
| передаточные числа ступеней коробки передач | 3,77 / 2,09 / 1,32 / 0,9 | 1 / 0,90 / 0,76 |  |
| Ходовая часть |  |  |  |
|  | передние амортизационные стойки McPherson, неразрезной задний мост с листовыми рессорами, передний и задний стабилизатор, рулевое управление с сервоприводом, антипробуксовочная система ASR, электронная система поддержания курсовой устойчивости ESP с ассистентом торможения и противооткатной системой. |
| колеса | 6 J x 15 | 6 J x 15 | 6 J x 15 |
| шины | 195/65 R 15 | 195/65 R 15 | 195/65 R 15 |

Тормоза

| передние | вентилируемые дисковые тормоза, антиблокировочная система ABS, электронный распределитель тормозного усилия EBV, антипробуксовочная система ASR, электронная система поддержания курсовой устойчивости ESP |
| --- | --- |
| задние | дисковые тормоза, антиблокировочная система ABS, электронный распределитель тормозного усилия EBV, антипробуксовочная система ASR, электронная система поддержания курсовой устойчивости ESP |
| Ø передних тормозных дисков (мм) | 288 | 288 | 288 |
| Ø задних тормозных дисков (мм) | 260 | 260 | 260 |
| Габаритные размеры |  |  |  |
| длина/ширина/высота (мм) | 4.405 / 1.794 / 1.866 | 4.405 / 1.794 / 1.846 | 4.405 / 1.794 / 1.846 |
| колесная база (мм) | 2.682 | 2.682 | 2.682 |
| диаметр поворота (м) | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Объем багажного отсека |  |  |  |
| минимальный/максимальный (л) | 3.200 | 3.020 / 920 / 190 | 3.020 / 920 / 190 |
| Массы |  |  |  |
| снаряженная масса (кг) | 1560 - 1702 | 1648 - 1776 | 1698 - 1776 |
| допустимая общая масса (кг) | 2.280 | 2.280 | 2.280 |
| полезная нагрузка (кг) | 578 - 720 | 504 - 632 | 504 - 582 |
| допустимая масса прицепа (кг) | 1.500 / 750 | 1.500 / 750 | 1.500 / 750 |
| Объемы заправки |  |  |  |
| моторное масло (л) | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| топливный бак (л) | 60 | 60 | 60 |
| Сервисное обслуживание |  |  |  |
| периодичность замены масла | Haldex: 60 000 км; двигатель индивидуально (сервис Long-Life/периодичность ТО) 15 000 км - 30 000 км |
| периодичность инспекционного сервиса | индивидуально (сервис Long-Life/периодичность ТО) 15 000 км - 30 000 км |
| типовые классы | 18 / 18 / 30 | 18 / 18 / 30 | 18 / 18 / 30 |
| Цены |  |  |  |
| Германия (в €, включая НДС) | 21.913,85 | 5-местный: 22 443,40 7-местный: 23 103,85 | 5-местный: 23 460,85 7-местный: 24 049,90 |

Грузовой фургон Caddy 4MOTION

Фургоны Caddy Kombi/Life 4MOTION